SF6气体：用于主动监测的新型传感器

克林根贝尔格，2013年10月。

威卡推出GDT-20和GDHT-20两款新型变送器。基于这两款新型变送器，用户可对SF6的灭弧和绝缘效果进行连续的数字式监测。这两款变送器可输出MODBUS®信号，能够清晰地指示气体隔离设备中SF6的状态，因此使得用户可根据具体应用制定维护计划。

这两款新型变送器可基于精确的压力和温度测量连续计算SF6的密度，因此能够及时地识别SF6泄漏情况（即便是最小的泄漏）。此外，GDHT-20型还能测量气体湿度，从而可防止形成腐蚀性的分解产物。如果设备填充气体为SF6混合气体，如SF6/N2或SF6/CF4，则GDT-20和GDHT-20型变送器均可由用户进行配置。

从控制室对SF6进行连续监测，可基于工况和成本效益制定设备的维护计划。此外，新型变送器可实现数字化的测量过程，并支持标准MODBUS® RTU协议，从而使得单一主机可以接收多达247台仪表的数据。这样一来，相比于模拟技术，该型号变送器的布线和安装成本将显著降低。

字数：445

关键词：GDT-20和GDHT-20

制造商：

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel.	+49 9372 1320

Fax 	+49 9372 132406

sf6-sales@wika.com

www.wika.com/sf6

威卡公司提供的产品图片：

GDT-20（左）和GDHT-20（右）

编辑：

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

André Habel Nunes

Marketing Services

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone 	+49 9372 132-8010

Fax 	+49 9372 132-8008010

andre.habel-nunes@wika.com

www.wika.com

2013年11月威卡新闻稿